## Slide 1: Education Fellow UM6P
Epreuve Interne – Séance de projet

## Slide 2: Séance : Découverte de la MCC
Les élèves doivent être capable de :
  Commander le moteur en vitesse en utilisant une carte Arduino
  Suivre un protocole expérimental pour déterminer les propriétés de la MCC
  Modéliser la MCC en utilisant un logiciel multiphysique

## Slide 3
« Mini TP » :
  Objectif : commander le moteur
  Matériel :
    Carte Arduino
    Shield moteur
    Moteur + Roue ?
    Alimentation stabilisée
    PC
    Oscilloscope
    Tachymètre
    Breadboard pour brancher l’oscilloscope
« Mini TP » :
  Activité 1 : réaliser les branchements
  Activité 2 : réaliser le programme et faire tourner le moteur
  Activité 3 :
      Trouver la relation omega en fonction de U
      Mesurer la tension d’alimentation du moteur et la vitesse de la roue
      Valider la constante électrique du constructeur
  Activité 4
    Déterminer la résistance interne
    Bloquer le moteur
    Augmentation de la tension et mesure du courant
  Activité 5
    Mesure de L
    Alimentation sinusoïdale ?

## Slide 4: Synthèse ou formalisation des connaissances
Equations électriques du moteur à courant continu
Schéma électrique du MCC
Modélisation multiphysique du MCC
Justifier que l’activité xx permet de mesurer Ke
Justifier que l’activité xx permet de mesurer R
Comparer le modèle établi en cours avec les valeurs mesurées et les valeurs issues de la documentation.